讲解声光验电器工作中的使用及其维护

声光验电器在电力企业，如发电厂、变电站是检测高压验电器电器设备是否带电的工具,现场操作具备声光警示，安全可靠。电源用4粒1.5伏纽扣式碱性电池，寿命长。伸缩拉杆绝缘体使用方便。那么声光验电器的使用及其维护是怎样的？

1.工作人员在使用时，要手握绝缘杆zui下边部分，以确保绝缘杆的有效长度，并根据《电业安全工作规程》的规定，先在有电设施上进行检验，验证验电器确实性能完好，方能使用。

2.声光验电器在使用前必须进行自检，方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光，它散发出间断报警声。说明该声光验电器正常。

3.验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月，干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。

4.进行10KV以上验电作业时，必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。

附：智超低频高压发生器装置应用及技术指标

智能超低频高压发生器接合现代数字变频先进技术，采用微机控制，自动升压、降压、放电，运有光电控制输出0.1HZ正弦波，并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化，所以体积小重量轻，大屏幕液晶显示，清晰直观，且能显示输出波形并带打印输出。设计指标*符合《电力设备测试仪器通用技术条件，第4部分：智能超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准，使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号，所以存在正弦波波形不标准，测量误差大，高压部分有火花放电，设备笨重，而且正弦波的二，四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形，所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处，另外保护功能设计如下：

过压保护：当超过所设定的试验电压值的百分之十时（或1.1倍），仪器将停机保护，动作时间小于20毫秒。

过流保护：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20毫秒。

智能超低频高压发生器技术参数

1．输出电压：(KV)30 50 80

2．输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

3．带载能力： 0.1 Hz zui大1.1uF

0.05 Hz zui大2.2uF

0.02 Hz zui大5. 5uF

4．测量精度：2.5%

5．电压正，负峰值误差：≤2.5%

6．电压波形失真度：≤5%

7．使用条件：户内、户外；温度：-10℃∽+40℃；湿度：≤85%RH

8．电源：交流50 Hz，220V ±5%

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!