电压互感器负荷箱技术参数

电压互感器负荷箱怎么选呢？电压互感器负荷箱专门提供的各种有效负载，是全自动互感器校验台及现场互感器误差测试的理想配套产品，是电力工作者经常需要使用到的仪器，但是目前市场上生产和销售此仪器的商家有很多，产品质量也有好有差，那么哪家生产的电压互感器负荷箱质量比较过硬呢？本文为您推荐公司生产的负荷箱。

电压互感器负荷箱是检验电压互感器时，专门提供的各种有效负载，是全自动互感器校验台及现场互感器误差测试的配套产品。重量轻，外形美观，容量大，稳定性强。

电压互感器负荷箱的主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 1.25～158.75VA |
| 电压范围 | 20%-120% |
| 二次电压 | 100V,100/√3V |
| 功率因数 | 0.8 ,1.0 |
| 准确度 | ±3±0.01VA |
| 试验电压 | 2kV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 使用温度 | 5—40℃ |
| 使用湿度 | 80(25℃) |
| 海拔高度 | 1500m |

附：ZYJB-06六相微机继电保护测试仪试验技术指导

ZYJB-06六相微机继电保护测试仪作为一款高精度的电缆测试仪器，在试验之前应当熟悉改设备的原理和使用方法，只有这样才能达到仪器应该有的测试效果，于此同时，不同的厂家生产的微机继电保护测试仪具体试验方法会有点不同，本文主要以公司生产的设备为例来进行的讲解。

ZYJB-06六相微机继电保护测试仪可以进行模拟试验，具有较为强大的功能，但是在试验之前，需要先了解其基本的工作原理和机制，同时微机继电保护测试仪状态序列其功能比较强大，因为其总共可以设置9个状态。在这9个不同状态下翻转，可以完成一些相对较复杂的试验项目。比如说模拟重合闸及后加速以及备自投的试验。下面就用状态序列来模拟重合闸及后加速的调试做一下说明。假定过流保护动作重合后由过流2段加速跳闸，本文就以ZYJB-06六相微机继电保护测试仪为例，来给大家简单讲解下。

一、故障前状态

故障前状态主要的作用是给重合闸一个足够的充电时间，所以选择用“时间触发”来实现状态的翻转。故障前测试仪输出一个正常的工作状态，加给保护一个正常的电压。

二、故障态

“故障态”用于模拟一个过流故障，也就是由测试仪的IA相出一个电流，电流定值大于保护的过流值，使保护的过流保护动作出口。这里用“开入量触发”作为本状态翻转的条件，也就是开入量A接到保护的动作信号后进入下一个状态。

三、重合态

这个状态是一个重合等待状态，和“状态一”一样，测试仪输出的是一个正常的等待状态，在这个状态里让自动重合闸装置动作。

状态翻转条件选择“开入量触发”，也就是开入量R接到重合闸合闸信号后进入下一个状态。这里要特别注意的一点是，因为要模拟后加速故障，所以触发后延时一定要设为0。

四、后加速

这个状态是整个试验的后一个状态，也就是后加速状态。模拟的是一个电流后加速故障。对于故障类型的设置就看具体的保护是什么样的后加速故障，就模拟什么样的后加速故障状态。同样选择“开入量触发”状态翻转条件，也就是在接到保护跳闸信号后测试停止。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!