VC22Z防雷装置检测仪器技术指标

K2126;V2126;V2128接地电阻测试仪—测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω.

K2127B;V2127B;V2129土壤电阻率测试仪—四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω.

V2132双钳四线精密接地电阻测试仪—双钳四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω.

DWY-大地网测试仪;异频地网接地阻抗测试仪—测试电流：>3A（），分辨率：0.001～99.999Ω，45Hz或55Hz频率可选。

K3690B;V3690B等电位测试仪—测试电流: ≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池。

V2955B电涌保护器SPD测试仪；防雷元件测试仪；V2988手持式电涌保护器SPD安全巡检仪—测试器件：MOV，具备大容量锂电池；设计6种测试功能：压敏电压、漏电流、绝缘电阻、放电管点火电压（直流火花放电电压）和放电管快速筛选、导通性能测试，可以满足对电源避雷器（SPD）安全状态进行全面的检测。

VC22甲、乙级防雷装置检测专业仪器设备套装箱系列产品

VC22Z防雷装置检测仪器产品参数

| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙级 |  |
| 1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程：0-150m |
| 2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量，超声波 |
| 3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程：0-360°，分辨率：2″ |
| 4. | 拉力计 | √ | √ | 量程：0-40kgf |
| 5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体：可燃气体 |
| 6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω |
| 7. | 大地网测试仪 | √ |  | 测试电流：>3A，分辨率：0.001～99.999Ω，频率可选 |
| 8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω |
| 9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池 |
| 10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA |
| 11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件：MOV，具备大容量锂电池 |
| 12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
| 13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围：103-1010Ω |
| 14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围：±20kv |
| 15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 |
| 16. | 防爆对讲机 | √ |  | 防爆对讲 |
| 17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!