WHX-300B10KV35KV无线高压核相仪使用方法

10KV35KV的无线高压核相仪产品介绍：

电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重，后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。

WHX-300B10KV高压核相仪产品使高压数显核相这项危险性较大的而又*的工作安全可靠，指针显示一目了然，重量只有用互感器的1/10—1/20，携带方便。实在是高压电工*的工具。

10KV35KV的无线高压核相仪使用方法：

1.把表头垂直安装在三角架上。使表针指示接近或等于零，将连接线按相同色别接于测试杆与仪表中，并将接地线接地，保证接线正确、良好。

2.将两杆分别接向相对应的两侧线路。当高压核相器的仪表指示接近或为零时，则两相为同相;若高压核相仪的仪表指示较大时，则要多反复几次，确保准确无误后方能并列。

3.高压核相仪作为验电器使用时，将其中一杆接向任何一根线，另一杆接地或接向另一相线，若高压核相仪的仪表指示较大时则线路有电，反之则无电。

10KV35KV的无线高压核相仪注意事项：

①高压核相仪使用时，因带电作业，故接地线要牢固、可靠，(低压可不使用接地线)必须按照电业安全工作规程有关规定进行，绝缘杆要定期做安全检查，以保证人身设备安全。

②高压核相仪用完后，放进盒内要妥善保管，保证通风干燥，以免受潮和化学腐蚀，以备再用。

③要按不同等级的使用电压，选用合适等级的线路核相验电仪(高压核相器)，严禁一仪多用。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!