说说智能蓄电池放电测试仪性能特点

在电力中断时，蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极其重要的作用，许多重要的设备必须靠蓄电池来维护运行。但是在蓄电池预寿命到达之前，它的容量由于种种原因回发生显著的下降。因此蓄电池的容量必须定时检测，避免在电力事故停电时给您带来惨重的经济损失。

为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量，保证系统的正常运行，一般情况每年要对蓄电池组进行一次核对性放电测试。判定蓄电池容量是否满足要求zui可信赖的方法是进行深度恒流放电测试。传统的蓄电池放电测试一般使用笨重的电阻箱，需要人工调节放电电流，控制精度低，工作繁复，劳动强度大。

ZY2000系列智能蓄电池放电测试仪是专为电力、电信、航空应急电源和计算机网络设计的一种新型电池检测设备。本设备对蓄电池恒流放电,进行检测及核对电池容量试验,监测纪录并储存放电电压,放电电流,放电时间,放电曲线等电路参数。本仪器具有RS-232和RS-485通讯接口、蓄电池组的电压、电流信号和放电停止接口，可方便连接电脑打印各种记录图表、曲线和对蓄电池放电进行传统和网络控制。

智能蓄电池放电测试仪性能特点

1、BYFD系列电池放电检测仪是一种新型的高科技产品,采用*的恒流电子负载和新型的电热元件在性能指标的适应性,使用的方便性及运行的可靠性,安全性均达到*水平。

2、可配合本公司生产的BY-11智能检测系统使用，检测系统采用先进多路自动扫描技术，通过电子开关实现被监测电池的切换，使得电压监测系统监测的速度快，寿命长。根据蓄电池容量的数学模型，运用统计分析法快速准确地计算容量，及时发现不合格电池并报警。随时提供电池组中各电池的电压、电流的大小，且备有不合格电池电压的存储功能以便维护人员查询分析。本机的RS-232可上传传数据到计算机,配合BY-11智能检测系统进行数据分析并可长期保存数据与历史数据进行对比，可得到：

①单体蓄电池端电压报表。

②蓄电池维护报表。

③端电压分段报表。

④单体蓄电池特性曲线。

⑤单体电压曲线。

⑥电池组电压曲线。

⑦同一电池组历次放电电压曲线比较。

⑧根据各种特性排序报表。

⑨功率大，轻松放电，大功率MOS模块与发热元件构成,功率余量大,强制风冷，轻松放电。

⑩本产品采用计算机辅助设计结构合理、体积小、重量轻、散热效果好携带方便。

智能蓄电池放电测试仪技术指标

1：输入电源电压即为待放电池电压DC48VDC110VDC220V（选配）

2：放电电流:1-50A（放电主机基本单元）

3：电流精度0.5%

4：电流调整细度：0.1A

5：放电终止电压可按用户要求设定

6：散热方式:强制风冷

7：电压测试精度0.2%

8：环境温+5-40度

9：环境湿度5%-90%

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!