ETCR1000C非接触相序表性能及技术特点

一．ETCR1000D非接触相序表简介

安全省时

传统的相序测量方法必须将三相电线的接线柱剥开，将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针连接到裸露的3条火线上，而ETCR1000D采用钳形非接触测量，不用剥开电线，无需接触高压裸露火线，直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测，从护套线上检测，大大提高了现场测试的安全性，切实保护了操作人员的人身安全，增长了生产力！

ETCR1000D非接触相序表操作便捷

仪表底板装有磁铁，测试时可将仪表吸附在设备的金属外壳上，操作更加便捷。

ETCR1000D非接触相序表多种用途

除了能检测相序，还有活线检查、简易检电、火线识别、缺相判断、断线位置查找、能检测直流线路的断点、线路检修等功能，相当于3台感应式试电笔

ETCR1000D非接触相序表动态显示

LED动态显示，非常直观！

灵敏可靠

ETCR1000D的钳夹更加灵敏，甚至能感应到低至几V的交流电压信号，活电范围更宽。

美观科学

ETCR1000D的3个钳夹采用红白蓝3种颜色外壳，一是更加符合三相线的区分，二整体外观更加科学美观。

超低功耗

ETCR1000D更省电，zui大额定功率只有300mVA

二．ETCR1000D非接触相序表技术规格

功    能

检相（正相、逆相、缺相）、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修

电    源

DC3V 2节5号碱性干电池(LR6），连续使用时间约70小时

活电范围

AC 70～1000V，45～65Hz (正弦波连续输入）

可钳导线尺寸

外径ø10～ø40mm

LED显示

【正相】4个检相灯按顺时针方向顺次亮灯；

【逆相】4个检相灯按逆时针方向顺次亮灯；

【活电】电压设定范围内L1、L2、L3灯点灯；

【缺相】L1或L2或L3灯不亮；

【断路】L1或L2或L3灯不亮。

蜂  鸣

【正相】仪器发出间歇短鸣音；

【逆相】仪器发出连续长鸣音。

电池检查

开机后电源POWER指示灯亮；电量不足LOW BATTERY灯亮

磁  力

仪表背面附有四颗磁铁，吸挂于配电箱上，可承受800g质量

自动关机

开机约5分钟后，仪表自动关机

仪表尺寸

宽高厚70mm×75mm×30mm

钳夹引线长

0.6m

仪表质量

约215g（含电池）

工作温湿度

-10℃～55℃；80%rh以下

存储温湿度

-20℃～60℃；90%rh以下

测量zui高电压

AC 1000V

绝缘强度

5.4kVrms

zui大额定功率

300mVA

适合安规

EN61010-1：2001、EN61010-031：2002、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、瞬间过电压6000V

随机附件

仪表：1件；电池LR6：2节；布包：1件

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!