讲解高压数字兆欧表怎样选择

高压数字兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧（MΩ）为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（每种机型有四个电压等级）。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而*的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

高压数字兆欧表工作原理

数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极，从而产生一个从E到L极的电流，经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来

高压数字兆欧表特点

1.输出功率大、带载能力强，抗*力强。
2.本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA，很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
3.不需人力作功，由电池供电，量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
4.本表输出短路电流可直接测量，不需带载测量进行估算。

高压数字兆欧表基本参数：

| 基本参数 |
| --- |
| 测试电压 | 直流 25，50，100，250，500，1000V |
| 测量量程 | 25～50V：2MΩ～200MΩ,3档量程 100～250V：2MΩ～2000MΩ,4档量程 500～1000V：2MΩ～4000MΩ,4档量程 |
| 精度 | ±2%rdg. ±5dgt.（25～100V的测试电压：0～20.00MΩ） （250V测试电压，0～100.0MΩ）（500～1000V的测试电压， 0～999MΩ） ±5%rdg.（25～50V的测试电压：19.0～200.0MΩ） （100V的测试电压：19.0～2000MΩ） （250的测试电压：100.1～2000MΩ） （500～1000V的测试电压：1000～4000MΩ） |
| 响应时间 | 快速：小于0.7秒，慢速：小于1.5秒（在手动量程下） |
| 采样率 | 快速：10次/秒，慢速：1次/秒 |
| 功能 | 比较功能：判断通过或失败 测试定时功能：0.5～99秒 延时定时功能：0.1～99秒 |
| 显示 | 液晶显示器 |
| 电源供应 | 100～240V AC，（50/60Hz） |
| 体积及重量 | 215宽×61高×213厚mm，1.1kg |
| 附件 | 电源线（1） |

选件

远程控制箱或测试线 （不能单独使用，测量时需要选用测试冶具或探头）

9185 测试线 85 cm长

9294 测试探头 （已包括） 约1.2m 长

9299 开关探头 80 cm （31.5 in） 长

打印机

9442 打印机

9443-02 交流电源转换器 适用于 9442, EU

9443-03交流电源转换器 适用于 USA, 适用于 9442 打印机

9444 连接电缆 （用于9442打印机）

1196 记录纸 （25m，10卷/盒，用于9442）

PC通讯器

9637 电缆 9pin-9pin，1.8m长

9638 电缆 9pin-25pin，1.8m长

其他选件

*9094 信号输出线 1.5m长

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!