验电器工频信号发生器技术指标及使用方法

验电器工频信号发生器产品能可靠地产生与验电器启动电压相同高频高压信号，以此来验证高压验电器完好性，尤其是全部停电的作业现场，对确保设备与工作人员生命有着及其重要的现实意义。

验电器工频信号发生器设计安全可靠，产生的高压信号只适用于验电器所需电流强度，对人体无任何危害性，产生高压信号时即使用手触摸电极头也不会有触电感觉。为广大电业人员理想可靠的安全检验工具。

验电器工频发生器技术参数：

1. 适用范围：0.1KV、6KV、10KV、22KV、35KV、66KV、110KV、220KV、500KV

2. 任何电压等级的近电报警安全冒。

3. 220KV验电信号发生器可用于0.3KV以上各种规格验电器，对验电器无损坏。

验电器工频信号发生器使用方法：

选用与高压验电器相同电压等级信号发生器。手持验电器工作部分（验电器头），将发生器的电极头、接触被测高压验电器电极头，按下开关工作。此时高压验电器发出语言、声光信号表明高压验电器的性能完好，如无语言、声光信号表明高压验电器有故障不能使用。 　　检测近电报警安全冒时只需将信号发生器的电极靠近报警器，按下开关工作既可。

验电器工频信号发生器注意事项：

1.信号发生器设有“电源指示”，使用时指示灯不亮，应更换电池后再使用。

2.信号发生器不用时应放在干燥通风处，以免受潮。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!