0-5KV-10KV耐电压测试仪产品说明

一、简介：

耐压测试仪是测量耐电压强度的仪器，它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标，并可以作为交（直）流高电压源用来测试元器件和整机性能。ZHZ8耐压测试产品系列是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国内的安全标准要求而设计，耐压从3kV~10kV，漏电流从0~200mA，特殊要求另定。适合各种家用电器、电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关电源插头座、电机、电子仪器、仪表、整机等，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可少的耐压试验设备。

ZHZ8耐压测试仪系列产品是在吸收、消化先进耐压测试仪的基础上，结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善。ZHH8等耐压测试仪是全数显型耐压测试仪系列产品，测试电压、漏电流、测试时间均为数字显示。漏电流从0.1~20mA,可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定，在测量时间上具有数字显示，使测试时间精度提高到±1%以上，而且测试范围提高到99s，功能更加丰富实用，在技术性能和质量可靠性上属国内水平。

关键词：耐压测试仪产品用途，耐压测试仪产品用途，耐压测试仪产品用途

二、工作方框图：

耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路、指示仪表组成，高压升压回路能调整输出需要的实验电压，漏电流检测回路能设定击穿（保护）电流，指示仪表直接读出实验电压值和漏电流值（或设定击穿电流值）。样品在要求的试验电压作用下达到规定的时间时，仪器自动或被动切断实验电压；一旦出现击穿，漏电流超过设定的击穿（保护）电流，能够自动切断输出电压，并同时报警，以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!