大电流发生器一些常见问题及处理

1．视情况用90%酒精蘸棉纱将其擦拭干净，调压器与电刷接触外表应保持清洁。

操作台等必需良好接地。1将大电流发生器按电气原理图接好工作线路。变压器外壳。

2接通电源。红色指示灯亮，操作台上大电流发生器的绿色指示灯亮。按下启动按钮。此时大电流发生器等待升流。

3顺时针均匀旋转调压器。为了保证测试精度，注意操作台上大电流发生器输出的电流指示直到所需的大电流。可在仪表接线柱上串接一规范电流表。

4试验过程中。应立即切断电源查明原因后再进行试验。

5试验完毕。按停止按钮切断电源，必需将调压器回零。切断工作电源方可撤除试验接线，以保证大电流发生器和操作人员的平安。

附：大电流发生器使用注意事项

1、大电流发生器不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热。

2、新安装和长时间不用的变压器，运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻，在电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

3、使用中，升流变压器和操作台必须可靠接地，经保证安全。

4、升流时应缓慢均匀，搬动时应避免过大的震动。

5、调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

6、大电流发生器应存放于室内清洁、通风、干燥之处。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!