大电流发生器操作当中注意事项

a）本设备是为短时间的工作而设计的，所以不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热，其时间范围如下：

b）新安装和长时间不用的变压器，运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻，在电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

c）使用中，升流变压器和操作台必须可靠接地，经保证安全。

d）升流时应缓慢均匀，搬动时应避免过大的震动。

e）调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

f）本设备应存放于室内清洁、通风、干燥之处。

附：大电流发生器产品使用方法

1,按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。

2,根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置，不能将大电流发生器置于中间位置。

3,合上电源,绿灯亮（如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮）,按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。

4,反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!