WHX-300C高压定相器应用特点

WHX-300C高压定相器技术参数

WHX-300C高压定相器是用于高压电力线路与变压器等大型设备在投运之前,进行相序核对的仪器。

具有核相、测相序，验电等功能，具备很强的抗干扰性，将被测高压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去，主要用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验。应用领域：主要应用于电力行业、电子制造、工控等行业。

WHX-300C高压定相器技术参数：

1. 技术参数

使用范围：6～35kV 　　试品状态：线路或设备带电部分 　　离地高度：小于10米 　　发射器之间zui大距离：小于20米 　　设备工作频率：1.2GHZ

2.发射器 　　（a）侧视图 （b）底视图 　　.发射器和NO.2各部件的功能 　　* 发射器N0.1和发射器N0.2 外型尺寸Φ60×120mm 电源8.4V（镍氢充电电池）

3、接收器 外型尺寸：235×130×43mm 　　电源电池：12V镍氢充电电池 　　.接收器各部件的功能

4、绝缘杆 2根共4节 使用时将二节接合使用 　　适用范围：6~35kV

WHX-300C高压定相器绝缘杆由环氧树脂构成，长度每根2米（每根由二节组成），绝缘杆专业生产厂家，长度及试验电压符合电工委员会IEC60855和GB113398-92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》。

WHX-300C高压定相器注意事项：

1．甲棒和乙棒应分别接地，工作中某棒地线脱落应停止工作，接好后再进行测量。

2．应置于干燥处定期检查绝缘电阻值，35KV定相器触勾对接地约60M。6－10KV相定器为27㎜左右。

3．现场工作四人，但不得少于三人，填写第二种工作票。

- 设计中已尽量减少金属裸露部分，但工作中仍应高度思想集中，防止造成线间短路和接地事故。无线核相仪自检：发射器自校验装上钩状电极持续按试验按钮4只灯闪烁，蜂鸣器同步发声几秒后，声讯号及闪光停。只有1只LED1继续保持亮如果未看到以上的各项指示（如部分亮灯或无声讯号，蜂鸣器连续叫不停等），需要更换电池无线传输自校验一手握一只发射器同时按下两个发射器的Test Button如果无线传输正常，接收器上的“信号”灯亮。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!